# Feilsøking

Når en maskin stopper, er det ting vi kan undersøke selv før vi tilkaller hjelp. Husk å ta ut stikkontakten før du prøver å finne feilen.

| Problem | Mulig årsak | Feilsøking |
| --- | --- | --- |
| Gulvmaskinen vil ikke starte Gulvmaskinen hopper | Stikkontakten sitter ikke riktig i Ingen strøm i kontakten Sikringen er gått Motorens strømbryter har slått seg av Skiven sitter skjevt på føringsskiven Skiven er mettet med smuss | Sjekk om stikkontakten er satt riktig i Sjekk sikring og strømbryter Skift sikring Slå av maskinen og sjekk at stikkontakten er trukket ut La motoren bli kald (30 min) Hvis maskinen har en rød nullstillingsknapp, trykk på den Prøv igjen Fest skiven på nytt så den sitter rett på føringsskiven Snu eller skift skive |